## Slide 1
SIMULACIÓN DE
TURBINA EÓLICA
Mediante Variador PowerFlex y Motor Trifásico
Taller de potencia | 2026-1
Prof. Julián Ontibon
Jonathan David Gonzalez Juan David Roa
Cristian David Gonzalez
Ingeniería de Electrica · Taller de potencia
01

## Slide 2
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN
01
Montaje y Equipos
PowerFlex, motor y generador trifásico
02
Puesta en Marcha
Configuración y funcionamiento del sistema
03
Perfiles de Viento
Generación desde bases de datos reales
04
Comunicación & SCADA
Transmisión de datos y visualización
05
Sensorica y Monitoreo
V, I, P y temperatura en tiempo real
06
Análisis Económico
Modelo para maximizar el beneficio neto diario
02

## Slide 3
01 | MONTAJE Y EQUIPOS
Descripción del Montaje
Controlador PowerFlex
Variador de frecuencia Allen Bradley para control de velocidad del motor.
Motor Trifásico
Actúa como nuestro Viento, simulamos la velocidad de la turbina
Generador Trifásico
Acoplado al motor para generar energía eléctrica AC.
Convertidor AC/DC
Rectifica la salida trifásica del generador para caracterización.
Montaje provisto por la Universidad de los Andes
03

## Slide 4
02 | PUESTA EN MARCHA
1
Parámetros PowerFlex
Configuración de rampas de aceleración/desaceleración, límites de frecuencia y protecciones.
2
Control de Velocidad
Referencia de velocidad enviada al variador para emular el comportamiento de una turbina.
3
Acople Motor-Generador
Verificación del torque mecánico y sincronización del eje motor-generador.
4
Caracterización AC/DC
Medición de curvas V-I del convertidor bajo distintas condiciones de velocidad (frecuencia).
04

## Slide 5
03 | PERFILES DE VIENTO
Fuente de Datos Reales
Se utilizaron bases de datos de viento reales para construir perfiles representativos de sitios con potencial eólico. Estos perfiles se convierten en referencias de velocidad para el variador PowerFlex.
Perfil Estacionario
Velocidad constante de referencia para pruebas base.
Perfil Rampa
Aumento/caída gradual de velocidad simulando cambios de viento.
Perfil Ráfaga
Pico súbito de velocidad — prueba de respuesta dinámica.
Perfil Real
Serie temporal descargada de base de datos meteorológica.
05

## Slide 6
03 | PERFILES DE VIENTO
06

## Slide 7
03 | PERFILES DE VIENTO
07

## Slide 8
04 | COMUNICACIÓN Y SCADA
Arquitectura de Comunicación
Base de
Datos
Perfiles de viento
▶
Controlador
PowerFlex
Referencia de velocidad
▶
Motor &
Generador
Potencia generada
▶
SCADA
Otro Grupo
Visualización
▸ Protocolo de comunicación Modbus TCP/IP para envío de perfiles de velocidad al variador
▸ Transmisión y recepción en tiempo real de datos de parámetros de control
▸ El grupo receptor visualiza los parámetros del sistema en su sistema de supervisión
08

## Slide 9
05 | SENSORICA Y MONITOREO
Voltaje
V
Sensor de tensión en la salida DC del convertidor
Corriente
A
Sensor de corriente en el circuito de carga
Potencia
W
Cálculo P = V × I con registro continuo
Temperatura
°C
Termocupla en el devanado del generador
Monitoreo en tiempo real durante toda la sesión de generación
09

## Slide 10
05 | SENSORICA Y MONITOREO
Monitoreo en tiempo real durante toda la sesión de generación
10

## Slide 11
05 | SENSORICA Y MONITOREO
11

## Slide 12
06 | ANÁLISIS ECONÓMICO
Ingresos, costos variables y beneficio neto por hora.
12

## Slide 13
06 | ANÁLISIS ECONÓMICO
Indicadores económicos resumidos del subsistema eólico
13

## Slide 14
CONCLUSIONES
Resultados
Alcanzados
✓ Sistema funcionando de extremo a extremo
✓ Perfiles de viento asignados y transmitidos correctamente
✓ Monitoreo en tiempo real operativo
✓ Análisis económico de viabilidad completado
14